Author: Adrian Szklarski, 16.06.2022.
Technological level: Basic
Programming level: Basic
Technologies used: Python 3.10 | PyCharm | Linux | OpenOffice

Description of the problem: Niezidentyfikowany obiekt latający (czarny trójkąt z trzema światłami pod spodem) leci na wysokości drzew po niebie wieczornym przemieszczając się od obserwatora do punktu A potem do punktu B i odlatuje w kierunku Pasa Oriona, pobawmy się zatem chwilę NOLem, a co :D nie tylko w Strefie 51 to potrafią ;). Do tego potrzebny będzie rysunek:

Dane orientacyjne:
1. Odległość na horyzoncie po wykreśleniu linii na mapach to ok AB = 1200 m , odcinek AB
2. Czas przelotu nie więcej niż t = 0.1 sek
3. Prędkość z klasycznej mechaniki bez wnikania w szczegóły naukowe to v = AB/t
4. Przyjmijmy że jest lipiec, ok godziny 21.00 i dzień bardzo ciepły zatem temperatura była w granicach T = 20^{o} co daje prędkość dźwięku w powietrzu a = 343.8 {m} over {s}

Określimy współczynnik oporu falowego NOL w stosunku do jego cięciwy, dla zadanej prędkości Ma, obiekt leciał na jednej wysokości więc przyjmiemy kąt α = 0^{o} . Załóżmy że h_{up} = 2* h_{down} zaś h_{down} = 0.01 L .

Zatem:
współczynnik oporu falowego c^{'}_{x} = {2( K_{d}+K_{s} )} over { sqrt{ M^{2}_{∞}-1 } } gdzie:

K_{d} = {1} over {l} * int from{0} to{l} ( { dh_{up} } over {dx} )^{2} dx = {1} over {l} * int from{0} to{ {l} over {2} } ( { 2h_{up} } over {l} )^{2} dx + int from{ {l} over {2} } to{l} ( { -2h_{up} } over {l} )^{2} dx ->
{1} over {l} {4 h_{up}^{2} } over { l^{2} } {l} over {2} + {1} over {l} {4 h_{up}^{2} } over { l^{2} } {l} over {2} = 4 ({ h_{up} } over {l})^{2} = 16({ h_{down} } over {l})^{2}
podobnie dla części dolnej: 4 ({ h_{down} } over {l})^{2}
ostatecznie
c^{'}_{x} = 2({16({ h_{down} } over {l})^{2}} +4 ({ h_{down} } over {l})^{2} )over { sqrt{ M^{2}_{∞}-1 } } = 40({ h_{down} } over {l})^{2} over { sqrt{ M^{2}_{∞}-1 } }